## Slide 1
Session 4 : Les aspects contractuels et financiers des interconnexions
Le projet multinational d’interconnexion électrique en 225 kV Mauritanie-Mali (PIEMM) - Exemple de projet d’interconnexion / transport conforme à la stratégie Global Gateway
Pierre-Yves RENAUD: Délégation de l’Union Européenne Nouakchott
Georges KAMAR: EU-TAF
Rabat, le 23 novembre 2023
RegulaE/Fr -Les interconnexions énergétiques et la régulation pour une intégration régionale cohésive

## Slide 2
Ouvrages en projet en Mauritanie

## Slide 3
Établir une interconnexion électrique haute tension 225 kV sur environ
1 400 km d’une capacité de transit de 600 MW entre les deux pays, inclus 11 postes de transformation 225/90/33 kV
Construire à Kiffa en Mauritanie une centrale solaire d’une capacité de 50 MWc incluant un Système de Stockage d’Energie par Batterie (SSEB) d’une capacité de 30 MW/30 MWh
Lancer un projet de centrale solaire (IPP) à Nema en Mauritanie et un autre à Yélimané au Mali
Contribuer au développement des échanges commerciaux régionaux d’électricité en intégrant d’avantage la Mauritanie au WAPP
Permettre une montée en puissance de l’intégration des énergies renouvelables tout en assurant la stabilité du réseau des deux pays
Raccorder 100 000 nouveaux ménages aux réseaux électriques dans les localités proches de la ligne 225 kV dans les deux pays (80 000 en Mauritanie et 20 000 au Mali)
L’objectif de développement du projet est de favoriser les échanges d’énergie électrique entre la Mauritanie et le Mali et d’accroître la capacité de production d’énergie solaire afin d’améliorer l’accès des populations des deux pays à une électricité propre, durable, fiable et à coût abordable
Présentation du projet

## Slide 4
12,46
11,37
9,87
21,15
3,63
17,84
19,42
19,87
19,31
18,45
Sénégal
Mauritanie
Mali
Poste de Nouakchott
Poste de Kayes
Poste de Yélimané
Poste de Nema
Poste de Aïoun
Poste de Kiffa
Poste de Tintane
Poste de Aleg
Poste de Aleg Ext.
Poste de El Ghaira
Poste de Aweinatt Zbil
83,05
3,96
64,79
42,79
45,65
26,62
28,93
59,07
60,17
40,26
65
IPP
Centrale solaire de Kiffa
Centrale solaire de Nema
Postes : 154,45 MEUR
Tronçons de ligne : 455,29 MEUR
Centrales solaires : 65 MEUR
Légende :
Réseau de distribution : 77 MEUR
77: 55+22
Réseau de distribution
Centrale solaire de Yélimané
1,09
Source : BAD
Schéma de l’infrastructure du projet

## Slide 5
L’appui aux politiques et réformes sectorielles
L’appui au développement d’activités économiques notamment pour les femmes et les jeunes
L’indemnisation des Personnes Affectées par le Projet et la mise en œuvre des Plan d’Action de Réinstallation
La mise en œuvre de mesures de sauvegarde et protection environnementale
Mesures d’accompagnement

## Slide 6
Coût global de 815 M€
Mix de prêts et de subventions selon les partenaires
Côté européen, un montage financier sous forme de blending
1
2
3
Inclus toutes les études, suivi, mesures d’accompagnement
Table rondes des PTFs Juillet 2023 (avec le gouvernement malien)
AFD, BAD, BEI, BID, BM, BOAD, JICA, UE
Les PTFs ont annoncé des intentions de financement à hauteur de 545 M€. Ce qui permettrait presque de boucler l’interconnexion mais pas encore de financer la ligne jusqu’à Néma. Tous ne se sont pas encore prononcés.
Prêt BEI entre 90 et 100 M€ (sous réserve du résultat de l’instruction, notamment sur la question de la rentabilité économique et financière),
Subvention de l’Union européenne de 22 à 30 M€, sur l’enveloppe régionale, afin d’assurer la concessionnalité du prêt BEI.
Garantie du prêt BEI par l’UE (de l’ordre de 12 M€) sur l’enveloppe de la programmation indicative multi-annuelle 2021-2027 pour la Mauritanie, à travers l’outils de garantie EFSD+.
Plusieurs instruments
Le projet est labellisé « Global Gateway ».
Montage financier

## Slide 7
Augmenter la capacité pour transiter la quote part hydro de la Mauritanie
Electrification des zones rurales ciblées
Exporter son potentiel de production excédentaire d'électricité
L'un des principaux objectifs du projet est d'augmenter la capacité d'interconnexion entre les pays de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS -Sénégal, Mali, Mauritanie et Guinée) et de faciliter le transport des quotas actuels de la Mauritanie estimé à 114 MW sur les 3 barrages en service.
Le tracé de la ligne et des postes de transformation associés permettra de couvrir un certain nombre de zones non électrifiées, qui font partie de celles ciblées par les programmes d'électrification rurale prévus.
Cette ligne permettra également à la Mauritanie d'exporter vers le marché du WAPP son potentiel de production excédentaire d'électricité, ce qui est attendu avec le développement de grandes capacités d'énergie solaire et éolienne (50% d'énergies renouvelables dans le mix énergétique d'ici 2030), ainsi que la production d'électricité à partir du gaz du projet Greater Tortue Ahmeyim (GTA)
Atténuation RM : très probablement 2, éventuellement 1
Rio marqueurs
Adaptation RM : très probablement 1
Le projet devrait soutenir la résilience des réseaux énergétiques en améliorant la sécurité de l’approvisionnement en électricité lors d’événements météorologiques extrêmes.
Le financement de cette ligne est acceptable selon ces marqueurs

## Slide 8
Etudes de faisabilité réalisées en 2017 très focalisées sur l’exportation d’hydroélectricité vers la Mauritanie. Des discussions engagées entre l’UE et la SOGEM dès 2020
Etudes réalisées en 2021 très focalisées sur l’exportation d’électricité vers le Mali et les autres pays de la Région, qui ne prend pas suffisamment en compte la montée en puissance des énergies renouvelables en Mauritanie. La Mauritanie sollicite l’UE et la BEI en 2022
Les Schémas directeurs Production et Transport élaborés en 2023 apportent des nouvelles analyses et perspectives beaucoup plus précises sur le développement du secteur y compris la programmation des investissements, et la montée en puissance des énergies renouvelables (production et intégration) dont l’hydrogène vert, tout en assurant le développement du gaz to power sur une période de transition
Etude OMVS/SOGEM dans le cadre du projet Manantali II
Etudes réalisées par la SOMELEC – ligne Nouakchott Nema et interconnexion
Schémas directeurs Production et Transport
Nécessité de mettre à jour ces études pour prendre en compte l’ensemble de ces nouveaux facteurs, dans une perspective de développement de l’accès à une électricité durable en Mauritanie et au Mali, et la montée en puissance des échanges d’électricité entre les pays
La TAF Energie durable de l’UE est chargée de mettre à jour l’étude économique et financière :
Ces deux projets n’en font plus qu’un, d’intérêt régional plus affirmé
Mise à jour des études existantes

## Slide 9
Qui fait quoi?
La BAD assure le lead pour la phase de préparation du projet, en ce sens elle joue un rôle clé dans la mobilisation des Etats et de leurs partenaires et a donné un coup d’accélérateur au projet
Les fonds apportés par la BEI et l’UE concernent une partie des tronçons mauritanien.
Pas encore de discussions engagées avec les autres partenaires sur les modalités de gestion des fonds BEI et UE
Une partie du projet est géré par la SOGEM pour la partie malienne et jusqu’à Kiffa et Tintane, ces tronçons seront sa propriété
Pour les autres tronçons mauritaniens ainsi que la centrale solaire de Kiffa, le projet sera géré par la SOMELEC, tout comme ces infrastructures qui seront sa propriété
Enjeux de la régulation:
Deux pays, deux sociétés distinctes (SOMELEC, EDM)
La SEMAF gère (déjà) une partie des lignes en Mauritanie, celles de l’OMVS/SOGEM, qui participent à la stabilisation du réseau mauritanien (avec une amélioration nette depuis la mise en service de la synchronisation en juillet 2023 de dans le cadre du WAPP)
Intégration optimale des énergies renouvelables dans les réseaux (éolien, solaire, hydroélectrique, et à l’avenir avec l’hydrogène vert)
Développement des marchés nationaux et régionaux et promotion des investissements privés

## Slide 10
L’entrée de la Mauritanie dans le système d’échange commercial d’électricité est rendue possible depuis la promulgation du nouveau Code de l’électricité.
Cadre légal et institutionnel
10
Echanges au niveau régional
Libre accès au réseau aux tiers et aux clients éligibles
Séparation comptable des activités
Libre accès au réseau régional
Transparence des conditions et procédures d’octroi des licences IPP
Renforcement de l’Autorité de Régulation
Élaboration du Code de réseau en ligne avec le Code de réseau régional
Processus de planification transparent du réseau de transport
La TAF Energie durable de l’UE appuie le Ministère de l’Energie pour l’élaboration des textes d’application.
La TAF appuie aussi la restructuration de la Société nationale d’électricité (SOMELEC), notamment en vue de la séparation des activités.
Elle accompagne également la restructuration de l’Autorité de régulation multisectorielle, pour son département en charge de l’électricité, le nouveau Code lui conférant la régulation sur l’ensemble du secteur alors qu’elle ne régulait qu’une partie de l’électrification rurale représentant 1% du marché national.

## Slide 11
MERCI DE VOTRE ATTENTION

## Slide 12
Brief bio
Pierre-Yves RENAUD
Pierre-Yves.RENAUD@eeas.europe.eu
Pierre-Yves RENAUD a 30 ans d’expérience dans la coopération internationale, la planification et réalisation d’infrastructures nationales et régionales, l’appui aux processus de décentralisation et de développement local dans les pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale.
Depuis septembre 2017, il est chargé de programme à la Délégation de l’Union européenne en Mauritanie où il supervise les secteurs des infrastructures, du transport et de l’énergie.
M. Renaud participe à la programmation et à la mise en œuvre des appuis de l’UE aux réformes du secteur de l’électricité en Mauritanie, notamment l’élaboration du Code de l’électricité et textes d’application, la réorganisation et l’opérationnalisation de la Société nationale d’électricité et de la Direction Générale de l’Electricité et des Energies Renouvelables, le renforcement du département électricité de l’Autorité de régulation multisectorielle.
Il contribue à l’extension progressive des appuis de l’UE au secteur de l’hydrogène vert avec la rédaction du Code de l’Hydrogène vert et de son cadre de mise en œuvre, la mobilisation des acteurs européens publics comme privés pour soutenir le développement du secteur en Mauritanie.
M. Renaud prépare et suit les opérations d’investissement pour améliorer l’accès à l’électricité (programme d’électrification rurale – TEI avec la France), le transport national et les échanges d’énergie avec la sous-région (multi partenaires).
Il est ingénieur en Ingénierie de la construction et urbanisme opérationnel.
Pierre-Yves RENAUD
Délégation de l’Union européenne en République Islamique de Mauritanie

## Slide 13
Brief bio
Georges KAMAR
georges.kamar@eutaf.eu
Georges KAMAR a plus de 30 d’expérience dans la programmation et la planification des politiques des administrations publiques dans les secteurs de l’énergie et de l’eau, incluant la formulation de politiques sectorielles, le développement de stratégies nationales et régionales, la préparation de schémas directeurs et de plans nationaux et régionaux, ainsi que la préparation et la mise en œuvre de cadres législatifs et règlementaires.
Depuis janvier 2020, il participe activement en tant qu’expert principal de la facilité d’assistance technique de l’UE pour l’énergie durable (TAF) à la mise en œuvre et le suivi des réformes, ainsi qu’à la révision et à la rédaction des projets de loi et de textes d’application, dans plusieurs pays d’Afrique Subsaharienne. Il pilote, au sein de la TAF, les missions d’appui à RegulaE.Fr et l’organisation des ateliers techniques de la TAF.
Son expertise inclut aussi l’analyse économique et légale, le diagnostic et la solution des problèmes potentiels, la mise en place d’outils et systèmes de gestion et de planification des services publics, l’évaluation des capacités des régulateurs du secteur de l’électricité et la mise en place des outils de régulation, l’élaboration des manuels de procédures et des guides d’opération.
Son expérience internationale couvre outre l'Afrique subsaharienne, l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient, et l'Europe. Il a fourni des services de conseil et d'assistance technique dans le secteur de l'énergie durable à des clients du secteur privé, des institutions financières, des investisseurs, des ministères, des autorités de régulation nationales et régionales, des agences d'électrification, et des organisations internationales.
Il est titulaire d’un Master en Droit International de l’Environnement.
Georges KAMAR
Facilité d’Assistance Technique Globale
de l’UE (TAF) pour l’énergie durable