## Slide 1
14ème ATELIER ORDINAIRE DE RegulaE.Fr
PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET FINANCEMENT
DES INFRASTRUCTURES ENERGETIQUES
----------
Sous-thème 2 : Planification, programmation et financement des investissements dans le Secteur de l’Electricité en Côte d’Ivoire
25 au 28 juin 2024, au Noom Hôtel Abidjan
M. Koissi Louis BROU
Directeur de la Planification

## Slide 2
  II. PROCESSUS DE PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
  III. CAS DE MISE EN ŒUVRE DANS LE SECTEUR DE l’ELECTRICITE EN CÔTE D’IVOIRE
SOMMAIRE
    II.1. Spécificité de l’Energie Electrique
    II.2. Etapes du Cycle des Investissements
    II.3. Méthodologie d’Elaboration des Plans Directeurs
    II.4. Outils et Organisation pour l’Elaboration Et le Suivi de la Mise en Œuvre des Plans Directeurs
    III.1. Contexte d’Elaboration des Plans Directeurs
    III.2. Synthèse des Résultats des Plans Directeurs
    III.3. Stratégie de Financements
    III.4. Résultats de la Mise en Œuvre
    III.5. Constats et Retour d’Expériences
    III.6. Perspectives
  IV. CONCLUSION
  I. INTRODUCTION

## Slide 3
INTRODUCTION

## Slide 4
Depuis 2011, plusieurs grands projets d’investissement ont été réalisés par CI-ENERGIES dans le secteur de l’électricité.
Les résultats de cette performance se traduisent par l’accroissement du parc de production, le renforcement du réseau électrique de Transport et de Distribution ainsi que l’électrification massive des localités du pays, sans oublier la modernisation de la Téléconduite du système.
Ces investissements ont été guidés par une approche rationnelle basée sur des études de Plans Directeurs à Long Terme couvrant tous les segments du système électrique.
Le but de cette communication est de présenter le processus ainsi que les résultats de la planification, de la programmation et du financement des investissements dans le Secteur de l’Electricité en Côte d’Ivoire.
I. INTRODUCTION

## Slide 5
PROCESSUS DE PLANIFICATION, PROGRAMMATION
ET FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

## Slide 6
II. PROCESSUS DE PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
1. Spécificité de l’Energie Electrique
OBLIGATION DE SERVICE PUBLIC
NE SE STOCKE PAS EN GRANDE QUANTITE
LONGS DELAIS DE REALISATION DES PROJETS
DEMANDE EXOGENE
  Stock hydraulique : 12% environ (1 300 GWh) ;
  Batterie : 200 à 400 USD/ kWh,
  Réseau HTA / BT : 12 mois;
  Réseau HTB : 12 à 24 mois ;
  Poste HTB : 18 à 36 mois ;
  Centrale de Production : 3 à 8 ans, y compris les études.
  En cas de déficit :
  Délestage ;
  Rationnement.
  Non soumise à déclaration préalable / relation avec le dynamisme économique
CAPITALISTIQUE
  Plans d’investissement pouvant atteindre les 10 000 Md FCFA / Cas Côte d’Ivoire
  Production : 8 074 Md FCFA
  Réseau HTB : 1 241 Md FCFA
  Réseau HTA, ER, Automatisme : 1 398 Md FCFA

## Slide 7
II. PROCESSUS DE PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
2. Etapes du Cycle des Investissements
SELECTION DE PROJETS
PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS
ETUDE DE FAISABILITE
CYCLE ANNUEL (Accroissement de la demande)
REALISATION DES PROJETS
STRATEGIE D’EXPLOITATION DU RESEAU
(Qualité de service)
CYCLE QUINQUENAL NORMATIF (5 ans) CYCLE AD-HOC (changement impactant le long terme)
1 à 8 ans
1
2
3
4
5
6
7
Boucle de rétroaction
7 RÉTROACTIONS 2
7 RÉTROACTION 1 (1an)
7 RÉTROACTION 3
EXPLOITATION
ETUDE DE PLAN DIRECTEUR À LONG TERME
NORMES ET STANDARDS ; CRITERES DE PLANIFICATION

## Slide 8
II. PROCESSUS DE PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
3. Méthodologie d’Elaboration des Plans Directeurs
Plans d’investissement
Production - Transport – Distribution – Automatisme Téléconduite & Smart Grid
Plans Directeurs
Production – Transport – Distribution – Automatisme Téléconduite & Smart Grid
Besoins de renforcement
Architecture cible
Dimensionnement
Prévision de la demande
Inventaire des projets
Etudes spécifiques
Doctrine
Collecte de données
Revue des études existantes
Diagnostic du réseau actuel
Critères de planification
Plan de formation
-
Transfert de compétences
Collecte de données et Diagnostic
Evaluation des besoins, Conception et Planification
Budget
Benchmarking

## Slide 9
II. PROCESSUS DE PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
4. Outils et Organisation pour l’Elaboration et le Suivi de la Mise en Œuvre des Plans Directeurs
N° | Fonctionnalités | Exemple d’outils
1 | Analyse statistique | EVIEWS
2 | Prévision de la demande | HillLoad, outils sur Excel,
3 | Dimensionnement de la Production : étude de l’offre et la demande / programmation dynamique optimisation du mix énergétique / édition des courbes | Suite HILLMIX (HillLoad, Hillplan, Hillprod, Hillmix, Hilldev), Outils sur Excel
4 | Simulation des réseaux électriques de Transport et Distribution : répartition des puissances / calcul de courant de court-circuit analyse de contingence / stabilité (statique, dynamique et petits mouvements) optimisation des réseaux / analyse technico-économique du système électrique | NEPLAN Power Factory Smart Sizing
5 | Systèmes d’Information Géographique (SIG) | ARCGIS, QGIS, MANIFOLD
Organisation :
01 Comité de Supervision (COSUP) : composé des Directeurs Généraux de DGE, CI-ENERGIES, et CIE ;
01 Comité de Pilotage (COPIL) : composé des Directeurs Centraux de DGE, CI-ENERGIES et CIE ;
01 Equipe Projet : composé d’experts de DGE, CI-ENERGIES et CIE.
Outils :

## Slide 10
CAS DE MISE EN ŒUVRE DANS LE SECTEUR DE L’ELECTRICITE EN CÔTE D’IVOIRE

## Slide 11
III. CAS DE MISE EN ŒUVRE DANS LE SECTEUR DE L’ELECTRICITE EN CÔTE D’IVOIRE
1. Contexte d’Elaboration des Plans Directeurs 2014-2030
La longue période de crise (2001 - 2010) n’a pas favorisé les investissements structurants dans le secteur ivoirien de l’électricité
Marge de capacité installée réduite (15% <) ;
Probabilité de perte de charge (LOLP) de plus en plus élevée (1000 h/an) ;
Déficit de gaz naturel ;
Recours aux combustibles liquides ;
Le Temps Moyen de Coupure (TMC) global y compris les événements exceptionnels du réseau électrique est passé de 13h en 2000 à 47h en 2011 ;
Taux charges supérieur à 100 % pour plusieurs lignes et TFO ;
Rendement global du réseau : 71.3% (Pertes globales : 28,7 %).
Production - Transport
Développement des localités et villes du pays sans extension du réseau de Distribution électrique
Fonctionnement de plusieurs ouvrages en limite de capacité;
Difficulté de reprendre toute la charge d’un départ déclenché ;
Délestage d’une partie de la charge (END et TMC élevés);
Chutes de tension excessives;
Pertes techniques importantes de plus de 8% au lieu de la cible 4%;
Développement de réseaux électriques anarchiques et parallèles ;
Développement de la fraude : Pertes non-techniques : 22%;
Dégradation de la Qualité du Produit.
Distribution
Obsolescence et disparité des équipements d’acquisition ;
Faible taux de fiabilité des téléinformations (moins de 80% en 2014) ;
Réseaux de distribution très faiblement équipés en moyen de téléconduite (10 postes de réflexion à Abidjan et aucun poste de distribution publique) ;
Les échanges avec les IPP, les fournisseurs de gaz sont quasi-impossibles.
Automatisme - Téléconduite
Taux d’accès (pourcentage des populations vivant dans les localités électrifiées) : 74 %
Taux de couverture (rapport des localités électrifiées sur le nombre total de localité) : 33,8%
une grande disparité régionale au niveau des taux de couverture
  100% : Gagnoa et de Yakassé - Attobrou, 95%: Adzopé 94% : Dabou,
  0,8%: Téhini et 1%: Bouna.
2 877 localités électrifiées sur 8 513
Rythme d’électrification moyen annuel inférieur à 100 localités sur la période 2000 – 2011
Electrification Rurale

## Slide 12
III. CAS DE MISE EN ŒUVRE DANS LE SECTEUR DE L’ELECTRICITE EN CÔTE D’IVOIRE
2. Synthèse des Résultats des Plans Directeurs 2014-2030 (1/2)
Objectifs cibles à l’horizon 2030
Fiabilité : Respect de la règle N-1 en tout point du réseau
Réduction de la probabilité de perte de charge – LOLP (Inadéquation entre les moyens de production disponible et le niveau de demande en réseau isolé)
  24h /an < (hydraulicité Normale)
  100h /an ( en année sèche)
Diversification du mix énergétique (maximum de 60% d’énergie d’une seule origine)
Développement des ENR (Faire passer la part du renouvelable dans le parc électrique de 37% en 2011 à 42%)
PRODUCTION
TRANSPORT
Améliorer la qualité de service
Augmenter le rendement du réseau Distribution
Permettre l’’accès à l’électricité aux zones périurbaines
DISTRIBUTION
Rééquilibrage territorial prioritaire
Electrification à court terme des chefs-lieux de Sous-Préfecture et localités de plus de 500 habitants
Electrification totale de la Côte d’Ivoire en 2025
Développement des activités économiques en milieu rural
ELECTRIFICATION
Améliorer la fiabilité du réseau de transport
Améliorer la fiabilité du réseau de distribution
TELECONDUITE

## Slide 13
III. CAS DE MISE EN ŒUVRE DANS LE SECTEUR DE L’ELECTRICITE EN CÔTE D’IVOIRE
2. Synthèse des Résultats des Plans Directeurs 2014-2030 (2/2)
 | BUDGET D'INVESTISSEMENTS 2014-2030 En milliard de FCFA / milliards USD |  |  |  | 
N° | Désignation | 2014-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | Total
1 | Production* | 4 949,00 | 1 407,00 | 1 718,00 | 8 074,00
 |  | 8,25 | 2,35 | 2,86 | 13,46
2 | Transport | 953 | 243 | 45 | 1 241,00
 |  | 1,59 | 0,41 | 0,08 | 2,07
3 | Distribution | 411 | 159 | 96 | 666
 |  | 0,69 | 0,27 | 0,16 | 1,11
4 | Electrification rurale | 403 | 228 | - | 631
 |  | 0,67 | 0,38 | - | 1,05
5 | Automatisme et Téléconduite | 92 | 7 | 2 | 101
 |  | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,17
TOTAL |  | 6 808 | 2 044 | 1 861 | 10 713
 |  | 11,35 | 3,41 | 3,10 | 17,86
Chart: 
| 2014-2020 | 2021-2025 | 2026-2030
 | 6808 | 2044 | 1861
BUDGET D’INVESTISSEMENT
2014-2030
* Y compris investissements privés

## Slide 14
III. CAS DE MISE EN ŒUVRE DANS LE SECTEUR DE L’ELECTRICITE EN CÔTE D’IVOIRE
3. Stratégie de Financements

## Slide 15
Sur la période 2011 – 2023, plusieurs constats ont été faits dans la mise en œuvre des investissements dont :
                Une Forte mobilisation des bailleurs de fonds.
Répartition Géographique des investissements des principaux bailleurs en CI
III. CAS DE MISE EN ŒUVRE DANS LE SECTEUR DE L’ELECTRICITE EN CÔTE D’IVOIRE
4. Résultats de la Mise en Œuvre (1/3)

## Slide 16
RUBRIQUES | 2011 | 2022 | 2023 | Variation 2011 - 2023 |  | Variation 2022 - 2023 | 
 |  |  |  | Quantité | % | Quantité | %
Capacité totale installée (MW) | 1 391 | 2 548 | 2 907 | 1 516 | 109,0% | 359 | 14,1%
Production brute RI (GWh) | 6 029 | 12 145 | 13 343 | 7 314 | 121,3% | 1 198 | 9,9%
Pointe de charge (MW) | 925 | 1 808 | 1 947 | 1 022 | 110,6% | 139 | 7,7%
Consommation brute RI (GWh) | 5 435 | 11 439 | 12 559 | 7 124 | 131,1% | 1 120 | 9,8%
Longueur de ligne Haute Tension - HTB/ 400-225-90 kV (km) | 4 478 | 7 394 | 7 553 | 3 075 | 68,7% | 159 | 2,2%
Postes Haute Tension - HTB (Nombre) | 45 | 67 | 71 | 26 | 57,8% | 4 | 6,0%
Transformateurs Haute tension - HTB (Nombre) | 110 | 196 | 212 | 102 | 92,7% | 16 | 8,1%
Capacité de Transformation Haute Tension - HTB (MVA) | 3 381 | 8 635 | 10 891 | 7 510 | 222,1% | 2 256 | 26,1%
Localités électrifiées selon base RGPH 2014 (Nombre) | 2 851 | 7 019 | 7 508 | 4 657 | 163,3% | 489 | 7,0%
Taux de couverture (Nombre de localités électrifiées / Nombre Total de localités) | 33,5% | 82,4% | 88,1% | 54,7% | 163,3% | 5,70% | 7,0%
Taux d’accès (Population des localités électrifiées / Population Totale) | 74,0% | 95,1% | 97,2% | 23,2% | 31,4% | 2,10% | 2,2%
Clients ( Nombre) | 1 111 533 | 3 646 619 | 4 048 259 | 2 936 726 | 264,2% | 401 640 | 11,0%
Rendement Global | 71,3% | 85,02% | 84,99% | 13,70% | 19,3% | -0,03% | 0,00%
Temps Moyenne de Coupure - TMC (Heures) | 47 | 28,9 | 29,4 | -17,6 | -37,5% | 0,43 | 1,5%
III. CAS DE MISE EN ŒUVRE DANS LE SECTEUR DE L’ELECTRICITE EN CÔTE D’IVOIRE
4. Résultats de la Mise en Œuvre (2/3)

## Slide 17
2000
2022
2025
2020
2010
2023
1990
1980
1970
1960
III. CAS DE MISE EN ŒUVRE DANS LE SECTEUR DE L’ELECTRICITE EN CÔTE D’IVOIRE
4. Résultats de la Mise en Œuvre (3/3)

## Slide 18
III. CAS DE MISE EN ŒUVRE DANS LE SECTEUR DE L’ELECTRICITE EN CÔTE D’IVOIRE
5. Constats et Retour d’Expériences (1/2)
Malgré les résultats positifs enregistrés après les actions importantes du Gouvernement accompagnées par les bailleurs, il faut noter :
Quelques difficultés/insuffisances sur le système électrique ivoirien :
  Retards sur l’arrivée des ouvrages de production;
  Non satisfaction des besoins maximum de gaz naturel des centrales thermiques;
  Sécurité N-1 non garantie sur certains ouvrages critiques du réseau électrique ivoirien ;
  Taux de charges élevés sur certains départs HTA engendrant des baisses de tension et une dégradation de la qualité du produit;
  Besoins d’extension et de renforcement des réseaux des certaines zones à forte croissance.
Quelques contraintes sur les financements des projets prioritaires assujettis aux délais d’instruction des projets avec les bailleurs et des mesures administratives assez longues.

## Slide 19
III. CAS DE MISE EN ŒUVRE DANS LE SECTEUR DE L’ELECTRICITE EN CÔTE D’IVOIRE
5. Constats et Retour d’Expériences (2/2)
Le retour d’expériences dans le processus de financement et de mise en œuvre des projets conduit à proposer quelques recommandations suivantes :
Au niveau du financement des projets
  Adapter les sources de financement en fonction de la criticité des projets : les projets urgents doivent être portés par des financements rapides en vue de respecter les délais de mise en œuvre ;
  Respecter la programmation des investissements : la mise en œuvre des programmes doit être réalisée en conformité avec le plan d’investissement et les éventuelles modifications doivent se faire en cohérence avec les objectifs définis par les plans directeurs ;
Au niveau de la mise en œuvre des projets
  Anticiper et assurer le financement rapide pour la réalisation des études sur la base d’un retroplanning des projets définis dans le plan d’investissement ;
  Renforcer les structures de gestion des projets pour la réalisation des projets (définition et suivi des KPIs, respect des délais de mise en œuvre, etc.) ;
  Création d’une base de données des entreprises avec un classement sur les performances de mise en œuvre avec des critères définis à intégrer dans le processus de passation des marchés.
Au niveau administratif
  Mettre en place un cadre d’échanges privilégié et formalisé avec les différentes administrations tout en favorisant l’anticipation dans la formulation des différentes requêtes.

## Slide 20
III. CAS DE MISE EN ŒUVRE DANS LE SECTEUR DE L’ELECTRICITE EN CÔTE D’IVOIRE
6. Perspectives
N° | Plans d'Investissements | Période 2023-2025* | Période 2026-2030 | Période 2031-2035 | Période 2036-2040 | Global (2023-2040)
1 | Production | 1 325 | 1 982 | 2 432 | 1 373 | 7 112
2 | Transport | 659 | 681 | 255 | 65 | 1660
3 | Distribution Grand Abidjan | 141 | 160 | 208 | 259 | 769
4 | Distribution Intérieur | 1010 | 341 | 38 | 42 | 1431
Coût Total (Mds FCFA) |  | 3 135 | 3 164 | 2 934 | 1 739 | 10 972
Plans Directeurs du système électrique de la Côte d’Ivoire
Amélioration de la qualité de service
Croissance de la demande
Renforcement des interconnexions
Renforcement Production et Mix énergétique
N° | Plans Directeurs (Horizon 2040) | Date de Finalisation
1 | Plan Directeur Production et Transport (PDPT) | Décembre 2022
2 | Plan Directeur Distribution du Grand Abidjan (PDDGA) | Décembre 2022
3 | Plan Directeur Distribution des villes de l’Intérieur (PDDVI) | Décembre 2022
4 | Plan Directeur Automatisme, Téléconduite et Smart Grid (PDAT-SG) | En cours d’élaboration (achèvement prévu en juillet 2024)
5 | Plan Directeur Extension des réseaux dans les Localités Rurales (PDELR) | En cours d’élaboration (achèvement prévu en fin 2025)
* : Des discussions sont déjà en cours avec des partenaires techniques et financiers sur certains projets avec un montant avoisinant 400 Mds FCFA.

## Slide 21
CONCLUSION

## Slide 22
IV. CONCLUSION
L’électricité, contrairement aux autres énergies, doit être disponible partout sur le territoire national pour des raisons économiques, sociales et d’aménagement du territoire.
Lorsque la desserte en électricité est interrompue, l’ensemble de l’économie ainsi que les services rendus aux populations sont directement et profondément pénalisés.
Ainsi, dans un souci de satisfaction de la demande nationale et des engagements d’exportation d’électricité, il est nécessaire de :
Réaliser une planification rigoureuse des investissements ;
Respecter de la programmation des investissements : la mise en œuvre des programmes doit être réalisée en conformité avec le plan d’investissement et les éventuelles modifications doivent se faire en cohérence avec les objectifs définis par les plans directeurs conformément au calendrier prévu ;
Adapter les sources de financement en fonction de la criticité des projets : les projets urgents doivent être portés par des financements rapides (ex : financement public, etc.) en vue de respecter les délais de mise en œuvre ;
Maintenir un rythme d’investissement soutenu.

## Slide 23
Merci pour votre attention