## Slide 1: VISION ÉNERGÉTIQUE DU GABON : ÉTAT DES LIEUX ET PRIORITÉS STRATÉGIQUES
Par : Monsieur Rodrigue Catross MANKASSA NGOUBILI
Directeur Général Adjoint de l’Energie

## Slide 2: PLAN
CONTEXTE ÉNERGÉTIQUE ACTUEL DU GABON
ORIENTATION STRATÉGIQUES DU MINISTÈRE EN MATIÈRE D’ACCÈS UNIVERSEL ET DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
PROJETS STRUCTURANTS EN COURS

## Slide 3: A- Cadre de gouvernance et articulation avec les autres parties prenantes
Politiques Publiques
Planification
Maitrise d’Ouvrage
Contrôles Stratégiques
Suivi & Evaluation
Financement
ADMINISTRATION
ORGANISMES SOUS TUTELLE
(SP, SEEG, CNEE, SETEG,)
PRIVÉ
(GPC ou toute structure reconnue exerçant dans le secteur)
Gestion du Patrimoine
Exploitation et maintenance
Développement du secteur
Maitrise d’ouvrage
Maitrise d’œuvre
Contrôles Opérationnels
Réalisation des travaux
Financement
Développement du secteur
Réalisation des Travaux
Exécution des Opérations
Contrôles Opérationnels
Financement
REGULATION
(ARSEE)
Régulation des activités du secteur
Protection des consommateurs
Régularisation du tarif d’électricité
Constats :
chevauchement des missions entre les différents acteurs du secteur ;
absence d’harmonisation dans la planification des investissements ;
absence d’une politique efficace de gestion des ouvrages en milieu rural ;
multiplicité des pôles de décision ;
absence d’une politique réelle du secteur ;
un cadre législatif et réglementaire inadapté au contexte ;
instabilité de la chaine managériale des organismes sous-tutelles ;
recommandations des plans directeurs non mises en œuvre ;
situation financière critique du délégataire du service public ;
subvention du secteur de l’eau par l’électricité.
I- CONTEXTE ENERGETIQUE ACTUEL AU GABON

## Slide 4: B- Analyse de l’offre énergétique
Production en 2024 : 799 MW ;
Thermique : 453 MW (63,41%) soit 200MW en diésel et 253 MW en gaz ;
Hydraulique : 334 MW (41,83%) avec les barrages de Kinguélé, Tchimbélé et Grand Poubara ;
I- CONTEXTE ENERGETIQUE ACTUEL AU GABON

## Slide 5: B- Analyse de l’offre énergétique (suite)
L’analyse de l’offre énergétique national révèle que
sur les 9 provinces que compte le Gabon :
▶ 5 sont encore quasiment entièrement
dépendantes de l’énergie thermique, il s’agit du
Woleu-Ntem (100%), du Moyen-Ogooué (100%),
de l’Ogooué-Ivindo (98,82%), de la Nyanga
(98,68%), et l’Ogooué-Lolo (97,78%) ;
▶ 1 présente un profil avec une forte
prédominance de l’hydroélectricité, il s’agit du
Haut-Ogooué (99%);
▶ 5 affichent des efforts de valorisation de
l’énergie solaire photovoltaïque, de manière décroissante il
s’agit de l’Estuaire (3%), de l’Ogooué-Lolo (2%),
l’Ogooué-Ivindo (1%), de la Nyanga (1%).
I- CONTEXTE ENERGETIQUE ACTUEL AU GABON

## Slide 6: C- Analyse de la demande
I- CONTEXTE ENERGETIQUE ACTUEL AU GABON
Trois (03) scénarios sont modélisés : bas (2,2%), médian (3,5%), haut (4,9%).
De 2019 à 2025 : une légère progression de la demande due à la crise sanitaire COVID 19 et surtout au manque d’investissements structurants dans le secteur.
De 2025 à 2035 : basculement au scenario médian et haut en raison de la mise en œuvre du programme ambitieux du Président de la République, Chef de l’Etat.
* Cas spécifique du RIC de l’Estuaire
Année | Pointe (MW) |  | 
 | Bas | Med | Haut
2019 | 439 / 258* | 442 / 260* | 459 / 269*
2020 | 459 / 271* | 469 / 274* | 488 / 291*
2025 | 533 / 305* | 633 / 368* | 811 / 408*
2030 | 584 / 347* | 766 / 458* | 1097 / 531*
2035 | 624 / 376* | 967 / 561* | 1436 / 744*
2040 | 680 / 415* | 1185 / 718* | 1839 / 1033*
Source : Plan Directeur PTD 2020-2040, IED

## Slide 7: D- Analyse du transport d’énergie
I- CONTEXTE ENERGETIQUE ACTUEL AU GABON

## Slide 8
II- ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU MINISTÈRE EN MATIÈRE D’ACCÈS UNIVERSEL ET DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
La vision stratégique du secteur repose sur le Plan Sectoriel Electricité (PSE) qui est une orientation stratégique sectorielle dont l’objectif est «d’améliorer l’offre des services énergétiques pour satisfaire le bien-être des populations et soutenir le développement économique du pays». Il s’articule autour des principaux axes stratégiques suivants :
Amélioration de la gouvernance du secteur ;
Développement d’une offre énergétique abondante, compétitive et durable ;
Développement d’un Réseau National de Transport d’Energie Electrique (RNTEE).

## Slide 9: A- Amélioration de la gouvernance
II- ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU MINISTÈRE EN MATIÈRE D’ACCÈS UNIVERSEL ET DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Elaboration d’une Note d’Orientation de la politique du secteur énergie ;
Redéfinition et clarification des rôles des différents acteurs du secteur et justification de l’opportunité de leur existence;
Révision de la loi 012/2023 du 19 juillet 2023 afin de l’adapter à l’environnement actuel et ses textes d’application;
Révision du décret n°227 portant réorganisation de la DGE;
Elaboration de la loi spécifique sur le développement des énergies renouvelables et ses textes d’application;
Elaboration de la loi spécifique sur la maitrise de l’énergie et de l’efficacité énergétique et ses textes d’application ;
Séparation des secteurs eau/électricité en vue de l’amélioration de leurs performances respectives.

## Slide 10: B- Développement d’une offre énergétique abondante compétitive et durable
II- ORIENTATION STRATÉGIQUES DU MINISTÈRE EN MATIÈRE D’ACCÈS UNIVERSEL ET DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Le développement d’une offre énergétique abondante, compétitive et durable passe par :
La valorisation du potentiel hydroélectrique, gazier et solaire photovoltaïque ;
La finalisation des projets PPP en cours ;
La mobilisation des nouveaux financements avec les bailleurs.

## Slide 11: C- Mise en place d’un Réseau National de transport
II- ORIENTATION STRATÉGIQUES DU MINISTÈRE EN MATIÈRE D’ACCÈS UNIVERSEL ET DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

## Slide 12: III- PROJETS STRUCTURANTS EN COURS A- PRODUCTION
Localisation | Libellé du projet | Puissance en MW | Type de financement | Etude | Observations
Réseau de l’Estuaire | Barrage hydroélectrique de Kinguélé Aval avec Asonha Energie | 35 | PPP | OUI | Fin des travaux décembre 2026
 | Centrale Thermique gaz d’Owendo avec Orinko Centrale thermique Gaz de Libreville avec SOLAR ENERGY | 125 220 | PPP PPP | OUI NON | Début des travaux en 2025 Financement disponible
Port-Gentil | Augmentation des capacités de la centrale thermique gaz du Cap Lopez avec INFRAGROUP/SIEMENS | 52,5 | PPP | OUI | Début des travaux : en 2025
 | Centrale thermique gaz Port-Gentil avec SOLAR ENERGY | 40 | PPP | OUI | Financement disponible
Réseau de la Louétsi (Moyen Ogooué/Ngounié/ Nyanga) | Construction de la centrale thermique gaz de Mayumba d’une capacité de 8,5 MW (Phase1) et jusqu’ à 50 MW (Phase 2) et ligne d’évacuation d’énergie associée | 50 | PPP | OUI | 31 Juillet 2025, livraison de la phase 1 de la centrale par PERENCO Planning de mise en œuvre de la phase 2 attendu de GPC
 | Projet de construction de deux centrales hydroélectrique d’Irouba et d’Egoumbi et de deux lignes 120 kV sur un linéaire de 67 km entre les sites et Mouila par Hydroneo Centrale thermique gaz de Lambaréné | 54,5 40 | PPP PPP | OUI NON | En négociation avec le MAUEE Durée des travaux : 36 mois Financement disponible
Booué | Aménagement hydroélectrique de Booué | 400 | PPP | NON | En discussion avec la société Italienne TODINI et le Groupement EDF/GPC

## Slide 13
Localisation | Libellé du projet | Puissance en MW | Type de financement | Etude | Observations
Réseau de l’Estuaire | Construction d’une centrale solaire photovoltaïque à la Plaine Ayémé par Solen (Phase 1: 30 MW) | 60 | PPP | OUI | Fin des travaux de la phase 1: décembre 2026
Makokou | Construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 8MWc avec AFREENERGY | 8 | PPP | OUI | En discussion avec le partenaire
Woleu-Ntem, Ogooué-Ivindo et Moyen-Ogooué | Projet de construction de huit (08) centrales hybrides solaire photovoltaïque / par AUSAR Energy | 2,8 | Etat (CDC) | OUI | En négociation pour une reprise des travaux (MAUEE – CDC – SEEG – AUSAR ENERGY)
Réseau Nord (Woleu-Ntem/Ogooué-Ivindo) | Construction du barrage hydroélectrique de FE2 et de la ligne 90 kV sur un linéaire de 30 km par CODER | 54 | PPP | OUI | Début des travaux : 2026
Ensemble du territoire National | Fourniture et installation de 31 groupes thermiques diésel par INFRAGROUP | 46,875 | Budget de l’Etat | OUI | Durée des travaux: 6 mois En attente de finalisation de la convention Arrivée prévisionnelle au port d’Owendo le 15 juin 2025
Ensemble du territoire National | Projet d’Accès aux Services de Base et Amélioration de Performance (PASBAP), financement Banque Mondiale | - | FINEX | En cours | Phase de préparation en cours. Début des travaux 2ème trimestre 2026
III- PROJETS STRUCTURANTS EN COURS A- PRODUCTION

## Slide 14: III- PROJETS STRUCTURANTS EN COURS B- TRANSPORT
Localisation | Libellé du projet | Linéaire (en km) | Type de financement | Etude | Observations
Interconnexion RéseauX Estuaire-Louétsi-Nord | Construction d’une ligne électrique de 225 kV Libreville-Mouila et Mitzic-Bifoun | 350 | PPP | NON | Echanges en cours avec AFRICA 50, INFRAGROUP et SHANXI
 | Construction d’une ligne électrique de 90 kV Tchibanga-Mayumba | 84 | PPP | OUI | Analyse de l’étude GPC en cours
Renforcement Réseau Estuaire | Construction d’une ligne électrique 90 kV Angondjé-Nkok | 40 | PPP | OUI | négociations AOM Group et Globaltec
 | Construction d’une ligne électrique 90 kV Ntoum-Cocobeach-Cogo (Guinée Equatoriale) | 90 | PPP | NON | 
 | Construction de 5 postes sources de transformation à Libreville avec Infragroup/Siemens | - | Budget de l’Etat | OUI | Projet de contrat en cours de négociation avec INFRAGROUP-SIEMENS