## Slide 1
Atelier de travail N°16 de RégulaE.fr
09 juillet 2025
Libreville, Gabon

## Slide 2
Encadrer l’électrification des zones isolées
L’expérience algérienne
Adjib RADI
CREG, Algérie

## Slide 3: CONTENU
01
3
0
Zones isolées : Etats des lieux, chiffres clés, contraintes
Cadre réglementaire et soutien public
Efforts engagés pour réduire la dépendance au énergies fossiles et développer les énergies renouvelables
Rôle du régulateur
Perspectives de développement des zones isolées

## Slide 4
Le système électrique Algérien en quelques chiffres (2024)
1
Superficie : 2,382 millions km²
Population : ~ 47 millions
58 wilayas (Départements)
Accès à l’électricité : > 99%
Nombre de clients Electricité : 12 297 856
Puissance installée : 25 211 MW
Energie électrique produite : 95,18 TWh
Energie exportée : 2,66 TWh
Réseau électrique :
Réseau de transport : 35 365 km
Réseau de distribution : 416 516 km
Producteurs d’électricité : 05
Réseau de transport : GRT (+ OS)
Distributeurs : 01
Le système énergétique Algérien est composé :
du réseau Nord : réseau interconnecté avec les pays voisins.
des réseaux non interconnectés :
Réseau d’Adrar :
couvre 3 wilayas.
Plusieurs sites de production d’électricité connectés à travers un réseau de transport en 220 kV.
Disponibilité d’un réseau de gaz  approvisionnement des centrales électriques
Réseaux isolés du grand sud :
au nombre de 32.
Alimentent des agglomérations de tailles disparates : chefs lieu de wilaya, municipalités, villages...
Réseau Nord
Adrar

## Slide 5
Réseaux isolés du grand sud : chiffres clés
2
Territoire couvert : 8 wilayas  44% de la superficie totale du pays
Population : 560 000 (1% de la population totale)
Puissance installée : 1 120 MW
Energie produite : 1,84 TWh
Producteurs d’électricité : 02, dont un producteur EnR
Parc de production d’électricité : Gaz naturel, Diesel, PV
Distributeurs : 01
Réseau électrique : réseau de distribution à moyenne et basse tension

## Slide 6
Réseaux électriques isolés en Algérie : Etat des lieux
3
Production d’électricité : Prédominance de centrales électriques à base de combustible liquide :
Cout de production élevé.
Contraintes d’approvisionnement en combustible.
Mix énergétique très carboné.
Consommation : Hausse soutenue
Conditions climatiques.
Prédominance de la consommation résidentielle  Forte disparité dans le niveau de consommation au cours de l’année.
Besoins en investissements.
Chart: Energie produite (GWh)
| 2010 | 2015 | 2020 | 2024
 | 440.5 | 751.4 | 1293 | 1839
Chart: Puissance installée (MW)
| 2010 | 2015 | 2020 | 2024
 | 411.5 | 631.5 | 1050.3 | 1178

## Slide 7
Réseaux électriques isolés en Algérie : Etat des lieux
4
Importance des distances entre sites :
Possibilités réduites d’interconnexion entre sites.
Vulnérabilité des réseaux de petite taille :
Récurrence de perturbations liées à l’exploitation.
 Qualité de service dégradée.
Potentiel solaire important.
Opportunités de développement économiques (agriculture et agro-alimentaire).
Politiques publiques de développement des zones isolées
 Octroi d’avantages par les pouvoirs publics.
Cadre réglementaire : Spécificités des zones non interconnectées prises en compte dans la réglementation.

## Slide 8
Cadre réglementaire et soutien de l‘Etat
5
Soutien de l‘Etat
2001 : Instauration d’une aide de l’Etat sur la consommation de l’électricité et du gaz au profit des populations du sud et des hauts plateaux.
2008 : Prise en charge de 50% du montant de la consommation d’électricité des ménages et des agriculteurs.
2010 : Elargissement du soutien de l’Etat aux entreprises alimentées en basse tension et en haute tension de type A (moyenne tension) à hauteur de 10% de leurs factures.
2017 : Niveau de soutien de l’Etat porté à 65% au profit des ménages et des agriculteurs, et à 25% pour les entreprises raccordées à la basse et la moyenne tension.
Cadre réglementaire adapté
Péréquation tarifaire à l’échelle nationale.
Les surcoûts associés à la fourniture d'électricité dans les réseaux de distribution isolés du sud sont considérés comme des coûts permanents du système électrique.
Les installations de production dont la puissance est inférieure à quinze (15) MW ainsi que les réseaux de distribution isolés qu’elles desservent sont assimilés à la distribution publique et font l’objet d’une seule concession.
La réglementation technique prévoit des prescriptions techniques spécifiques aux zones non interconnectées : dimensionnement du parc de production, performances des unités de production, conception du réseau…

## Slide 9
Approche adoptée
6
Interconnexion avec le réseau nord
Réduction des couts
Amélioration de la qualité de service
Exploitation à grande échelle du potentiel solaire du grand sud.
Interconnexion de sites proches
Mutualisation des moyens de production
Utilisation d’unités de production fonctionnant au gaz naturel  Réduction de la dépendance au combustible liquide.
Réduction des couts
Amélioration de la qualité de service

## Slide 10
Approche adoptée
7
Intégration progressive des énergies renouvelables
1998-2001 : Dotation de 18 villages de kits solaires PV autonomes (344 kW, 906 foyers).
Années 2010 : Développement de centrales PV au sol :
2015 : 3 sites
2021 : 2 sites
2022 : 4 sites
Contribution à la couverture de la demande : 5 à 10%
Projets en cours : 06 centrales d’une puissance cumulée de 25 MW.
Réduction de la dépendance aux combustibles fossiles
Réduction des couts
Chart: Centrales PV en service
| 2015 | 2020 | 2024
Puissance | 16 | 25 | 53
Energie | 4.1 | 37 | 65

## Slide 11
Approche adoptée
8
Modernisation de l’infrastructure et de la gestion des systèmes
Introduction de moyens de production plus performants : TG en remplacement de groupes Diesel.
Mise à niveau des réseaux : séparation des interfaces réseau-parc de production, plan de protection, micro scada…
Adaptation de la gestion des systèmes : Plan de défense…
Chart: Evolution du parc de production
| 2010 | 2015 | 2020 | 2024
Diesel | 402.5 | 357.5 | 394.3 | 324
TG | 9 | 274 | 631 | 801
PV | 0 | 16 | 25 | 53

## Slide 12
Rôle du régulateur
9
Détermine la rémunération des opérateurs et les tarifs réglementés à appliquer aux clients.
Contribue à évaluer le niveau de compensation des la production à partir de source d’énergie renouvelable.
Délivre les autorisations d’exploitation des installations de production.
Délivre les certificats de garantie de l’origine de l’électricité à partir de sources renouvelables.
Etablit un programme indicatif de besoins en moyens de production de l’électricité.
Assure le suivi des programmes d’investissements.
Contribue à l’élaboration des textes réglementaires du secteur régulé.
Valide les règles et procédures des opérateurs.
Suit et évalue la qualité de service rendu aux consommateurs.

## Slide 13
Perspectives/défis au niveau des zones isolées
10
Réduction continue de la dépendance aux combustibles fossiles.
Développement de l’autoproduction.
Accompagnement de l’intégration des énergies renouvelables intermittentes aux systèmes électriques par des solutions adaptées pour maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande d'électricité  Déploiement des installations de stockage.
Modernisation et adaptation des systèmes électriques afin de permettre une intégration efficace des énergies renouvelables et d’accompagner les nouveaux usages de l’électricité (mobilité électrique…).
Actions de maîtrise de la demande.
Sensibilisation des consommateurs.

## Slide 14
Merci pour votre attention
Immeuble du Ministère de l’Energie et des Mines, Tour B, Val d’Hydra. Alger. Algérie
Tél : + 213 21 48 81 48 / Fax : + 213 21 48 84 00
Email : contact@creg.energy.gov.dz / recours@creg.dz
Site web : www.creg.dz / www.creg.gov.dz
La CREG : Réguler et garantir l’intérêt des consommateurs et des opérateurs